エレクトロニクスII　佐藤勝昭教員　金曜１限９４番教室　2003年度第３回配付資料03.10.17

ホームページhttp://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/Electronics/El2003.html

E-mail: satokats@cc.tuat.ac.jp Office: 4号館514号室(042-388-7120)

教科書：竹村裕夫著「電子回路の基礎」（コロナ社）

# 半導体について知ろう　ｐｎ接合の原理を知ろう

# 復習コーナー１
半導体ダイオード

## 半導体のｐｎ接合はｐ側が正のとき、ある閾値を超えると電流がよく流れる（順方向）

## 逆方向に電圧を加えると電流が流れにくい

## 逆方向電圧がツェナー電圧を超えると急に電流が流れる

# 整流－半波整流と全波整流－

## 電灯線：交流、正負の極性が時間とともに正弦波的に周期的に変化E=E0sin(t

## 半波整流：一方の極性のみをとる

## 全波整流：絶対値をとる

# 整流回路(教科書p16)

## 半波整流回路

## １個のダイオードだけだと、正弦波の正の部分のみが出力される

## 全波整流回路
４個のダイオードをブリッジにすることで、正弦波の負の部分を折り返し絶対値をとることができる

# 前回の問題
pn接合ダイオードのI-V特性を測定するには、どのような装置を用意し、どのような配線をすればよいかを考えて、具体的なやり方を書いて下さい。

# 解答　直流法①[順方向]

## 用意する装置：直流電源、電圧計、電流計

## 順方向特性：直流電源の正極から直流電流計を通してダイオードの＋に接続、ダイオードの－は直流電源の負極につなぐ。

## 順方向小電流のとき、電源は定電圧(CV)モードで動作させる。電圧計は電源に並列に接続する。電圧を上げていき、ダイオード両端の電圧とダイオードに流れる電流の関係をプロットする。

## 順方向大電流のとき、ダイオードの両端に電圧計(内部抵抗の高いもの)を接続する。直流電源をCCモードとし、つまみを回して、電流を上げていき、ダイオード両端の電圧とダイオードに流れる電流の関係をプロットする。

# 解答　直流法② [逆方向]

## 逆方向特性：直流電源の負極から直流電流計を通してダイオードの－に接続、ダイオードの＋は直流電源の正極につなぐ。

## ツェナー電圧以下ではダイオード電流が小さいので、電源の両端に電圧計を接続する。直流電源のつまみを回して、電圧を上げていき、ダイオード両端の電圧とダイオードに流れる電流の関係をプロットする。電源は定電圧(CV)モードで動作させる。

## ツェナー電圧以上では定電流(CC)モードで電源を動作させる。ダイオードを流れる電流が大きいので、ダイオードに並列に電圧計を入れる。電流を変化しながら電圧をプロットする。

# 解答(2) 交流法

## ファンクションジェネレータからの交流電圧をダイオードと抵抗を直列につないだ回路に印加する。

## 印加電圧をオシロのX軸に、抵抗の両端の電圧（電流に相当）をオシロのY軸に印加。オシロをXYモードで動作させる。

# 復習コーナー２
半導体とは

## 半導体というのは、導体(金属)と不導体(絶縁体)の中間の電気伝導率をもつ物質という意味。

## 金属は温度が上がると電気が流れにくくなる性質を持つが、半導体は逆に、温度が高いほど電気が流れやすくなる性質をもつ。

## 半導体の電気伝導性は金属と違って人為的に制御でき、抵抗値は金属に近いものから、絶縁体に近い値までをとる。

# 半導体の抵抗率

## (佐藤・越田：応用電子物性工学　図4.2)

# 半導体の電気抵抗率の温度変化

## (佐藤・越田：応用電子物性工学)

# 半導体のいろいろ

## 半導体の主役はIV属元素のSi(珪素：シリコン）：PCのCPUやメモリ(DRAM)の材料は、すべてSi。

## IV属をIII属元素とV属元素で置き換えたIII-V族化合物(GaAs, InAs, GaP, GaN・・）も半導体の性質をもつ。II属とVI属に置き換えたII-VI族化合物(CdTe, ZnSe・・）も半導体である。

## II-VI族化合物のII属金属をI属とIII属に置き換えたI-III-VI2族化合物(CuInSe2)も半導体の性質をもつ。

# 半導体について知ろう　
よく使われる半導体

## シリコン(Si)　（化学名：珪素）
電子デバイス材料、太陽電池材料

## ガリウムヒ素(GaAs)　（化学名：砒化ガリウム）
LED材料、光通信用レーザ材料、高周波デバイス材料

## インジウムガリウム窒素(InGaN)　（窒化インジウムガリウム）
青色LED材料、青紫色レーザ材料

## カドミウムテルル(CdTe) （化学名：テルル化カドウム）
太陽電池材料

## シーディーエス(CdS) （化学名：硫化カドウム）
光センサ材料

# こんなにある半導体

## 単元素半導体：Si, Ge

## 化合物半導体

### III-V族：AlN, GaN, InN, AlP, GaP, InP, AlAs, GaAs, InAs, GaSb, InSb

### II-VI族：ZnO, CdO, ZnS, CdS, HgS, ZnSe, CdSe, HgSe, ZnTe, CdTe, HgTe

### I-VII族：CuCl, CuBr, CuI, AgCl, AgBr, AgI

### I-III-VI2族：CuAlS2, CuGaS2, CuInS2, …

### II-IV-V2族：ZnSiP2, CdGeP2, ….

## 混晶半導体

# 半導体と周期表

# 半導体の色

### バンドギャップより低いエネルギーの光を全部通す

### Eg>3.3eV：無色透明

### Eg=2.6eV：黄色

### Eg=2.3eV：橙色

### Eg=2.0eV：赤色

### Eg<1.7eV：不透明

# pn接合ダイオード

## 半導体にはｎ型半導体とｐ型半導体がある。

### n型：電子が電気伝導の主役になる半導体

### ｐ型：ホールが電気伝導の主役になる半導体

## ｐ型半導体とｎ型半導体を接合した構造は、電流を一方向にのみ流す「ダイオード」となる。

## ｐｎ接合ダイオードのｐ/ｎ界面付近には、電子もホールもいない空乏層という領域が生じ、そこに「内蔵電位差」による強い電界が生じる。

## ｐｎ接合ダイオードにおいて、内蔵電位差を超える電圧を順方向に加えると、障壁がなくなって電流が流れやすくなる。逆バイアスすると空乏層が広がって電流が流れなくなる。

# ｎ型、ｐ型半導体

## Si(シリコン)にP(リン)を添加すると、電子がキャリア(電気の運び手)となるｎ（=negative：負）型半導体ができる。

## Si(シリコン)にB(ホウ素)を添加すると、ホール(電子の抜け孔:正の電荷をもつので正孔という)がキャリアとなるｐ（=positive：正）型半導体ができる。

# ちょっと背伸び
 エネルギーバンド

## ３年次後期「固体物理学」で学ぶことを先取り。

## 半導体の電子状態は、孤立した原子やイオンの電子状態と異なって、結晶全体に広がった波動関数で記述できる。このとき、電子が取り得るエネルギーは幅をもち、エネルギーバンドと呼ばれる帯になる。

## 固体を構成する原子に由来する電子をエネルギーの低い帯から順に詰めていって、占有された最もエネルギーの高い帯を価電子帯と呼び、空の帯のうち最も低いものを伝導帯と呼ぶ。

## 価電子帯と伝導帯の間の隙間をバンドギャップという。

# 半導体ｐｎ接合とバンド構造

# 順バイアスと逆バイアス

## 順バイアス：空乏層が消滅しキャリアは接合部を通過して電流が流れる。

## 逆バイアス：ホールは－極に、電子は＋極に引き寄せられ、空乏層が広がり電流は流れない。

# ちょっと実用回路コーナー
２石トランジスタラジオ　（１）配線図

## ・トランジスタ技術編集部編「実験と工作で学ぶ初めてのエレクトロニクス」 CQ出版社2001年より

# ・２石ラジオのブロックダイアグラム

# ・２石トランジスタラジオ　（２）写真と実体配線図

# 参考AMラジオの電波

## AMとは振幅変調(amplitude modulation)

## 純粋な正弦波高周波
の電磁波(搬送波)の
振幅を音声信号で
変化させる変調方式

## 教科書p.99

# 参考AM電波の復調

## ・　AM波から原信号を再生する回路を復調回路(検波回路)という。

## ・　AM波は包絡線が信号波なので、ダイオードで整流し、振幅の変化分を信号として取り出す。

## 教科書p103

# 第３回の問題

## 半導体と金属の導電性およびその温度変化の違いを述べよ。

# 宿題(10/31)提出

## 教科書ｐ１９の練習問題（１）～（８）

# Text boxes

イヤホン

低周波

増幅回路

Tr2

(トランジスタ

エミッタ接地)

AM復調(検波)

回路

ダイオード

D1, D2

平滑

C3,R3

高周波

増幅回路

Tr1

(トランジスタ

エミッタ接地)

フェライトバー

アンテナ＋

同調回路

（並列共振回路）

コイルとバリコン

イヤホン

低周波信号を増幅

搬送波の高周波

成分を平滑化

搬送波の負の部分は

アースに流し、正のみ通過

教科書

p31

バリコン

フェライトバー

固定バイアス