# 麻生自然エネルギーセミナー2003.5.21

# 太陽光エネルギーを考える

## 東京農工大学工学部　佐藤勝昭

# 内容

## 第１部：エネルギー需要の伸びと新エネルギーの役割

## 第２部：太陽電池とは

## 第３部：我が家は太陽光発電所

## 第４部：これからの太陽光発電の課題

# 第１部：エネルギー需要の伸びと新エネルギーの役割

## 増え続けるエネルギー消費

## 増加する民生部門の消費

## 化石燃料に頼るエネルギー供給

## 新エネルギー目標値：太陽光は2010年に500kWh

# 電力構成の推移
石油火力・水力の割合は減少、石炭・ＬＮＧ・原子力の割合が増加

# 新エネルギー目標値

# 第２部：太陽電池について

## 太陽電池は光を電気に変える半導体の素子である。太陽光のエネルギーの10%程度を電気に変える。

## 太陽電池は乾電池や蓄電池と違って電気を貯める性質はない。光がないと全く発電しない。太陽光発電器というべきである。

## 太陽電池の出力は直流である。そのままでは、家庭用の電源（交流）として使えない。

## そのためインバータという仕掛けを使って交流に変換している。

# 太陽光発電の原理：光起電力

## 半導体のｐｎ接合に光照射

## バンドギャップを超える光によって電子とホールが生成される

## 空間電荷領域の拡散電位差によって、電子はｎ層に拡散、ホールはｐ層に拡散

# 太陽電池モジュールI-V特性

# 太陽光発電システムとインバーター

系統連携

・分散型の電源を電力系統(ネットワーク、グリッド)に接続する技術。

・逆潮(分散型電源から系統に電気を送り出す)

・工事のため系統で電源を切っても、分散電源からの供給が続くと危険なので、停電すると系統連携スイッチで系統との接続は遮断される。(従って停電の時、電気は使えません。)

・系統と独立に電源とユーザが自己完結するアイランディング現象が起きることもある。

# 第３部：我が家は太陽光発電所

## 家を建てたいきさつ

## 省エネルギーと創エネルギー

## 太陽電池パネルの設置作業

## 佐藤勝昭太陽光発電所の誕生

## 発電と売電の実績

# 1. 家を建て替えたいきさつ

## 18年前に建てた家(軽量鉄骨系プレハブ) が老朽化してきたため立て替えを検討。

## 1992年電力10社は分散型電源からの「余剰電力購入制度」を開始。

## 1993年通産省資源エネルギー庁「低圧逆潮流ありの系統連携ガイドライン」を策定。

## 1993年M社「省エネルギー太陽光発電住宅」発売を発表。

## 1993年に設計、着工、1994年3月入居

# 省エネルギー＆太陽光発電

2. 省エネルギーと創エネルギー

## 木質パネル接着工法２階建て(床面積140m2)

### 高気密・強断熱(熱損失率：1.19kcal/m2h,気密:2cm2/m2)

#### 壁、床：グラスウール100mm(外壁の厚み120mm)

#### 天井：ロックウール200mm

#### 窓：樹脂サッシ、２重ガラス、低放射ｺｰﾃｨﾝｸﾞ

### 空調：ｾﾝﾄﾗﾙ換気(0.2回/h)・冷暖房(各室風量調整)

## 太陽光発電

#### 3kW 京セラ多結晶モジュール35 枚（7 直列×5 並列)

##### 最高電圧205V,  最適電流14.7A,  総出力3.014kWp

##### インバータ：GS 製　効率90%

### 給湯：太陽熱温水器＋深夜電力利用電気温水器

### 調理：全電化台所（ハロゲンヒータ）

# 3. 太陽電池パネル設置作業

# 4. 佐藤勝昭太陽光発電所の誕生

## 1994.3　東京電力社長と契約書

### 系統連携協議資料　91 ページ 、 太陽電池モジュール、インバータの詳細を含む

## 関東電気保安協会との保安契約

### 電気工作物規定の変更により解除

## 受電用 メータと売電用 メータ

### 受電：時間帯別電力契約( 昼間7-23, 夜間23-7)

### 銀行引き落としと銀行振込（別勘定）

# 発電・売電/買電データ収集

## 1994.5-1997.9: 自作データ収集システム(PC9801F2で測定)

## PC故障

## 1999.3-現在：JQA(現在：JET)が計測

# 太陽電池の発電実績

## 公称3kWのシステムの最大発電電力は晴れた日の南中時で2.2～2.4kWしかない。

### 公称値：標準太陽光(1kW/m2)が垂直入射したときの標準温度(25℃)での最大電力

### 太陽電池は半導体素子なので温度が1℃上がる毎に効率がもとの値の0.5%だけ落ちる。夏場50℃上昇　　変換効率　　10%→8.75%

### （温度に対する補正係数K1 は、K1=1-a(Tc-25℃) で与えられる。ここに、a は結晶Si では0.004 ～0.005 である。従って、Tc=50℃ のとき、K1=1-.005×25=0.875 となる。  ）

# 太陽光発電の日変化

## ・ 日変化：発電6:00～18:30,最大11:40（５月)

## ・１日の発電量

### 全発電量・	夏の晴れた日：15 ～17kWh

#### 冬の晴れた日：13～15kWh

#### 曇り：2～5kWh, 雨：1～2kWh

## ・ 太陽光発電は不安定な電力

### 雲の通過に伴い大きく変動する

### 系統連携において給電・受電がめまぐるしく変化する

### 系統は、この変化を受容できる余力が必要

# 発電量・受電/供電量の時間変化(春・晴時々曇り)

# 太陽電池の発電実績(2): (９年平均)

## 最大発電月：８月　　　　　３３２ｋＷｈ

## 最小発電月：１１月　　　　２２４ｋＷｈ

## 平均月発電量：　　　　　　２４８ｋＷｈ

## 平均年発電量：　　　　２，９７９ｋＷｈ

## 平均月売電電力量：　　　１００ｋＷｈ

## 平均年売電電力量：　１，１８４ｋＷｈ

## 積算総発電電力量：２６，８１１ｋＷｈ

# 振り込みと引き落とし

# 第４部：これからの太陽光発電の課題

## 太陽電池材料とこれからの開発課題

## シリコン系：

### 結晶系の課題：solar-grade silicon

### 薄膜系の課題：劣化のない材料

## 化合物半導体

### CIS (CuInSe2): 多結晶で20% をめざす

### GaAs: タンデムで40% をめざす。

### 図６　世界の太陽電池生産						図７　薄膜太陽電池生産が急伸

# システムコスト

# 太陽電池システムの価格構成の推移
住宅用太陽光発電システム価格
（３ｋW標準工事のケース）

# 2010年482万KWhをめざす太陽光発電

## 国の太陽光発電システムの当面の導入目標としては、
2010年482万ｋWが掲げられている。

## 2010年以降は更に5～8千万ｋWの大量普及のシナリオが考えられておりこのシナリオを実現するためには、発電コスト目標を大幅に下げていくための技術研究開発が必要。
→家庭電気料金程度（23～25円/ｋWh)
→大口電気料金程度（10～15円/ｋWh）
→事業用発電コスト程度（5～10円/ｋｗｈ）
(PVTECのHPによる)

## 平成１２年度（末）経済産業省の原価計算式で算出されたコスト：６２円/ｋWh；寿命２０年、金利４％、発電量1051kWh/年・kW、燃料費と運転維持費はゼロと仮定

補助金を考慮し、寿命30年、金利2%で計算するとすでに24円になっているとの指摘もある。

# 普及とともに下がる太陽光発電コスト

# ロードマップ

# (参考)再生可能エネルギー目標値

# (参考)需要サイドの新エネルギー

# Text boxes

図１

図2

図3

表2

表1

太陽光

上部電極

ｎ型Si

ｐ型Si

下部電極

図4

# 図５　発電量・受電/供電量の時間変化(夏・晴の日)